### Sistema de dirección

Su función es la de orientar las ruedas (delanteras normalmente). La dirección debe ser suave y segura, siendo el sistema más utilizado, el de cremallera y piñón.

La dirección asistida disminuye el esfuerzo del conductor sobre el volante (ayuda).

Funcionamiento:

El piñón gira con el eje de la dirección, mueve una cremallera por medio de rótulas y bieletas disminuyendo el esfuerzo del conductor. Después de haber accionado la dirección, ésta ha volver a su posición inicial.

Mantenimiento:

- Normalmente no precisa de mantenimiento. Si ha recibido algún golpe, conviene hacer un reglaje.

- Revisar periódicamente la sujeción de la caja de dirección.