Materiales: Norma UNE-EN 913 (sobre equipos para gimnasia requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo).

- Estabilidad: fijaciones adecuadas con buena base. Prueba; aplicar fuerzas sobre la zona que pueda provocar la caída del equipo.

- Protección de golpes: evitar cantos vivos o protuberancias. Colocación de elementos acolchados. Perfiles con radio mínimo de 3 milímetros, porterías 4 milímetros.

- Enganchones y desgarros: no ganchos, aberturas menores a 5 milímetros, los tornillos sobresalientes en mas de 8 milímetros deben estar cubiertos con tapas.

- El atropamiento: evitar aberturas y huecos, si existen, deben de ser menores a 8 milímetros y mayores a 25 milímetros.

- Resistencia: criterios de resistencia; carga máxima, impacto, fatiga.