## Slide 1: MADERA

## Slide 2: TRABAJO CON MADERA
Las operaciones básicas que se realizan cuando se fabrica un objeto de madera son:
  Medir y trazar
  Sujetar
  Cortar
  Taladrar
  Desbastar
  Unir
  Acabar

## Slide 3: TRABAJO CON MADERA
MEDIR Y TRAZAR
El primer paso para trabajar con la madera es medir y trazar la pieza a cortar. Se debe tener en cuenta:
- Medir correctamente para que todo encaje bien al final.
- Aprovechar al máximo el material.

## Slide 4: TRABAJO CON MADERA
MEDIR Y TRAZAR
Herramientas a utilizar:
-Medir: Flexómetro y escuadra
-Marcar: Compás de puntas y lápiz duro, generalmente del #4.

## Slide 5: TRABAJO CON MADERA
SUJETAR
El material que se va a cortar se debe sujetar bien para trabajar con seguridad y precisión. Las herramientas a utilizar son:
- Prensa C
- Sargento de carpintero
- Tornillo de banco

## Slide 6: TRABAJO CON MADERA
CORTAR
Una vez que tenemos la pieza de madera trazada y sujeta, pasaremos a cortarla:
-Panel fino: Arco de sierra o sierra caladora
-Tablón: serrote de hoja, serrote de costilla, máquinas eléctricas (sierra de calar, fresadora, torno y sierra circular).

## Slide 7: TRABAJO CON MADERA
CORTAR

## Slide 8
LABRAR LAS PIEZAS QUE INTEGRAN
EL PROYECTO

## Slide 9: TRABAJO CON MADERA
PERFORAR O TALADRAR
Taladrar es hacer agujeros en la madera, para ello se utilizan:
-Berbiquí
-Barrena
-Taladradora eléctrica.

## Slide 10: TRABAJO CON MADERA
DESBASTAR
Es eliminar el material sobrante del corte de una pieza de madera:
-Limar: Se eliminan las astillas de un corte dejando un acabado basto. Se utiliza la lima o escofina, está fabricada de acero duro y frágil y es una barra de acero con dientes en su superficie y un mango de madera.
-Lijar: se erosiona la superficie de la madera dejando un acabado fino. Se utiliza papel de lija, se comienza con papel de grano grueso y se finaliza con fino.

## Slide 11: TRABAJO CON MADERA
DESBASTAR

## Slide 12: TRABAJO CON MADERA
UNIR
Para montar los objetos de madera deberemos unir las diferentes piezas. Se pueden hacer de distintas formas:
-Clavado: Se utiliza el martillo y el clavo. Para evitar que se abra la madera debemos seleccionar el clavo acorde con las dimensiones y dureza de las piezas y nunca poner dos clavos alineados.
-Atornillado: Se utiliza el atornillador, los tirafondos y el perno/tuerca.

## Slide 13: TRABAJO CON MADERA
UNIR

## Slide 14: TRABAJO CON MADERA
UNIR
-Pegado: Las piezas de madera pueden pegarse con cola o con pegamento termo-fusible. Para pegar las superficies deben estar limpias (sin barnices ni pinturas), debemos presionar las piezas a pegar mientras secan y el exceso de cola o pegamento debe limpiarse con un trapo húmedo antes de que seque.
-Ensambles: son las uniones de madera haciendo que una encaje en otra, dan resistencia a las uniones y se aplica también cola.

## Slide 15: TRABAJO CON MADERA
UNIR

## Slide 16: TRABAJO CON MADERA
ACABADO
La operación de acabado se utiliza para proteger la madera y mejorar su aspecto.
Antes de aplicar el acabado la madera debe estar seca, limpia y suave, cualquier imperfección se acentuará con el acabado. Los diferentes tipos de acabado son:
-Entintar: se utiliza para emparejar o intensificar el color de la madera, el tinte permite ver la beta y no cambia la sensación al tacto.
-Barnizado: Se aplica barniz sobre la madera y cambia la sensación al tacto de la misma. Puede intensificar el color o ser neutro.

## Slide 17: TRABAJO CON MADERA
ACABADO
-Acabado al aceite: Se utiliza aceite de linaza, danés o el de teca, su aplicación y características son muy similares al acabado a la cera.
-Pintado: La pintura cubre la madera con una película que la protege pero la cambia de color y tapa su beta.

## Slide 18
APLICACIONES

## Slide 19: MADERA
fin